## Slide 1
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOI) Tayini

## Slide 2
BOİ, belirli bir sürede (5 gün) ve belirli bir sıcaklıkta (20 oC) aerobik heterotrofik bakteriler tarafından parçalanabilen organik maddeler için tüketilen oksijen miktarıdır.
BOİ, sudaki kirlilik yükünün genel bir göstergesidir. Bu test, ayrıca, hem biyolojik olarak arıtılabilirlik kapasitesini belirlemeye hem de bir arıtma tesisinin ne ölçüde başarılı olduğunu öğrenmeye yarayan önemli bir biyoanaliz yöntemidir.
ÇM204 Çevre Kimyası Laboratuvarı / Environmental Chemistry Lab.

## Slide 3
Organik Madde + mikroorganizma + O2 + besi maddesi
CO2↑ + H2O + mikroorganizma
[BOI] = mg O2/L
ÇM204 Çevre Kimyası Laboratuvarı / Environmental Chemistry Lab.

## Slide 4
O2
CO2
20 oC ve karanlık ortamda inkübasyon
Atıksu Numunesi
ÇM204 Çevre Kimyası Laboratuvarı / Environmental Chemistry Lab.

## Slide 5
BOI5
İnkübasyon Süresi (Gün)
5
0
10
15
20
BOI mg O2/L
BOI21
Nihai BOI
ÇM204 Çevre Kimyası Laboratuvarı / Environmental Chemistry Lab.

## Slide 6
Nitrifikasyon İnhibitörü
ÇM204 Çevre Kimyası Laboratuvarı / Environmental Chemistry Lab.

## Slide 7
DENEY ESNASINDA OLASI GİRİŞİMLER VE ENGELLENMESİ
ÇM204 Çevre Kimyası Laboratuvarı / Environmental Chemistry Lab.

## Slide 8
DENEYİN YAPILIŞI

## Slide 10
İkisine birlikte 2 sn basmak = sıfırlamak
Toplam BOI
(5 günlük)
Anlık Ölçülen
BOI

## Slide 11
Örnek Hacmi (mL) | Ölçüm Aralığı (mg/L) | Faktör
432 | 0 – 40 | 1
365 | 0 – 80 | 2
250 | 0 – 200 | 5
164 | 0 – 400 | 10
97 | 0 – 800 | 20
43,5 | 0 – 2000 | 50
KOI = 750 mg/L → BOI = 600 mg/L
ÇM204 Çevre Kimyası Laboratuvarı / Environmental Chemistry Lab.

## Slide 12
Videonun orijinal dilde uzun versiyonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=YJ2UiuSHpuU